# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 25 ноября по 29 ноября 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 413(капитальный ремонт душевой) | 11.10.2019 |  | 95 | Затирка швов. Штукатурка, шпаклёвка потолка. Вывоз мусора. |  |
| 2 | 15 | 1009(капитальный ремонт): 1. Душевая - пол, нижняя часть стен. 2.Туалет – пол, потолок, стены до кафельной облицовки. | 20.11.2019 |  | 50 | 1.Пол – грунтовка. Резка, укладка арматуры, установка трапа, заливка стяжки. Гидроизоляция пола, нижней части стен. 2.Туалет-зачистка, обработка антиплесенью потолка, стен. Штукатурка, шпаклёвка потолка, стен. Установка двух вентиляционных решёток. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 3 | 8 | Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло) | 03.10.2019 |  | 98 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 4 | 8 | Капитальный ремонт душевых (4 этаж, левое крыло, 2-а отделения). | 14.11.2019 |  | 20 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

27ноября – выборочный ремонт в душевой. Зачистка, грунтовка, укладка плитки блок №406, общежитие №15.

02.12.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)