# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 10 по 14 июня 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната б | 15.04.2019 |  | 80 | Потолок: Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. Покраска в 2 слоя. Завоз материала. Стены: Штукатурка по маякам. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Вывоз мусора. Грунтовка. Ремонт дверной коробки, навеска нового дверного полотна. Покраска подоконника, двери, батареи. |  |
| 2 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната а | 27.05.2019 |  | 80 | Демонтаж. Вывоз мусора. Завоз материала. Потолок: Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. Покраска в 2 слоя. Стены: Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. |  |
| 3 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор | 05.06.2019 |  | 80 | Потолок: Зачистка поверхности. Грунтовка. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Стены: Снятие старых обоев. Зачистка поверхности. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. |  |
| 4 | 14 | 202 (капитальный ремонт блока) Душевая. | 11.06.2019 |  | 30 | Стены: Сбивка старого кафеля. (Первого ряда. Зачистка поверхности). Пол: Сбивка старого кафеля. Демонтаж цементной стяжки. Вывоз мусора. Установка трапа. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

10 июня ремонт покрытия футбольного поля.

10 июня установка маячков на 3,4,5этажах лестничной клетки, левое крыло, на трещины в стенах, в панельных перекрытиях, общежитие №20.

11- 14 июня ремонт фундамента. Зачистка, штукатурка, вывоз мусора, общежитие №15

14  июня ремонт фундамента. Зачистка, штукатурка, общежитие №14

17.06.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)