# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 17 по 21 июня 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната б | 15.04.2019 |  | 90 | Потолок: Работы завершены Стены: Поклейка обоями, покраска в 2 слоя |  |
| 2 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната а | 27.05.2019 |  | 95 | Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены. Ремонт дверной коробки, навеска нового дверного полотна. Покраска подоконника, двери, батареи. |  |
| 3 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор | 05.06.2019 |  | 80 | Потолок: Зачистка поверхности. Грунтовка. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Стены: Снятие старых обоев. Зачистка поверхности. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. |  |
| 4 | 14 | 202 (капитальный ремонт блока) Душевая. | 11.06.2019 |  | 60 | Стены: Сбивка старого кафеля. (Первого ряда. Зачистка поверхности). Пол: Заливка пола. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 5 | 8 | Капитальный ремонт душевой (5 этаж) | 17.06.2019 |  | 10 | Демонтаж. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

17 июня ремонт фундамента. Зачистка, штукатурка, общежитие №14

18 июня зачистка, покраска цоколя фасада, общежитие №15

19 июня – 21июня зачистка (с внутренней территории) металлоконструкции, покраска в 3 слоя, центральное КПП

24.06.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)